## Slide 1
Supponendo tcd = tpd= 1ns
Calcolare la frequenza del segnale CLK
Esercizio:
CLK

## Slide 2
Book exercise
Exercise 3.20 You are designing an FSM to keep track of the mood of four
students working in the digital design lab. Each student’s mood is either HAPPY
(the circuit works), SAD (the circuit blew up), BUSY (working on the circuit),
CLUELESS (confused about the circuit), or ASLEEP (face down on the circuit
board). How many states does the FSM have? What is the minimum number of
bits necessary to represent these states?

## Slide 3
Book exercise
Exercise 3.22 Complete a state transition table and output table for the FSM in Figure 3.69. Write Boolean equations for the next state and output and sketch a schematic of the FSM.

## Slide 4
Book exercise
Exercise 3.24
Extend the light controller described during the last lesson so that both lights are red for 5 seconds before either light turns green again. Sketch your improved Moore machine state transition diagram, state encodings, state transition table, output table, next state and output equations, and your FSM schematic.

## Slide 5
Book exercise
Exercise 3.26
You have been enlisted to design a soda machine dispenser for your department lounge. Sodas cost only 25 cents. The machine accepts nickels (5 cents), dimes (10 cents), and quarters (25 cents). When enough coins have been inserted, it dispenses the soda and returns any necessary change. Design an FSM controller for the soda machine. The FSM inputs are Nickel, Dime, and Quarter, indicating which coin was inserted. Assume that exactly one coin is inserted on each cycle. The outputs are Dispense, ReturnNickel, ReturnDime, and ReturnTwoDimes. When the FSM reaches 25 cents, it asserts Dispense and the necessary Return outputs required to deliver the appropriate change. Then it should be ready to start accepting coins for another soda.

## Slide 6
Esercizi
1) Trasformare la macchina a stati di Moore del semaforo da Moore a Mealy.
2) Realizzare la macchina a stati dell’esercizio precedente usando 1 FF per stato (one-hot encoding).

## Slide 7: Esercizio 1
Progettare un circuito sequenziale per il controllo di un motore elettrico.
Il circuito riceve in input i segnali relativi a due pulsanti A e S
– A=1 ⇒ accende il motore
– S=1 ⇒ spegne il motore
In caso di pressione simultanea dei due pulsanti, S prevale.
Il circuito fornisce in output un segnale O
– O=0 ⇒ motore spento
– O=1 ⇒ motore acceso
Disegnare la FSM di Moore corrispondente e scrivere la tabella di verità

## Slide 8: Esercizio 1 (soluzione)
S1,1
S0,0
AS=10
AS=00,01,11
AS=-1
AS=-0
PS | A | S | NS | O
S0 | 0 | 0 | S0 | 0
S0 | 0 | 1 | S0 | 0
S0 | 1 | 0 | S1 | 0
S0 | 1 | 1 | S0 | 0
S1 | 0 | 0 | S1 | 1
S1 | 0 | 1 | S0 | 1
S1 | 1 | 0 | S1 | 1
S1 | 1 | 1 | S0 | 1

## Slide 9: Esercizio 2
Progettare un circuito sequenziale che riceve in input un segnale x e rilevi la presenza delle sequenze 101 e 110, anche sovrapposte. [Si trascurino gli stati iniziali/si ignorino i primi 2 output.]
Il circuito ha due segnali di output y1 e y0 tali che:
– y1 = 1 se è stata rilevata la sequenza 101
– y0 = 1 se è stata rilevata la sequenza 110
Disegnare la FSM di Mealy corrispondente e scrivere la tabella di verità

## Slide 10: Esercizio 2 (soluzione)
PS | X | NS | O1 | O0
S00 | 0 | S00 | 0 | 0
S00 | 1 | S01 | 0 | 0
S01 | 0 | S10 | 0 | 0
S01 | 1 | S11 | 0 | 0
S10 | 0 | S00 | 0 | 0
S10 | 1 | S01 | 1 | 0
S11 | 0 | S10 | 0 | 1
S11 | 1 | S11 | 0 | 0
S00
0/00
Nota: non si considerano gli stati iniziali (quelli corrispondenti ai primi bit della sequenza! In altre parole, si suppone che dopo l’accensione del circuito siano arrivati tutti 0
S01
1/00
S11
1/00
S10
1/00
0/01
1/10
0/00
0/00

## Slide 11: Esercizio 3
Progettare un circuito sequenziale che riceve in input un segnale x e rilevi la presenza delle sequenze 101 e 110, non sovrapposte.
[Si trascurino gli stati iniziali/si ignorino i primi 2 output.]
Il circuito ha due segnali di output y1 e y0 tali che:
– y1 = 1 se è stata rilevata la sequenza 101
– y0 = 1 se è stata rilevata la sequenza 110
Disegnare la FSM di Mealy corrispondente e scrivere la tabella di verità

## Slide 12: Esercizio 3 (soluzione)
PS | X | NS | O1 | O0
R | 0 | R | 0 | 0
R | 1 | S01 | 0 | 0
S01 | 0 | S10 | 0 | 0
S01 | 1 | S11 | 0 | 0
S10 | 0 | R | 0 | 0
S10 | 1 | R | 1 | 0
S11 | 0 | R | 0 | 1
S11 | 1 | S11 | 0 | 0
R
0/00,
1/10
Nota: non si considerano gli stati iniziali (quelli corrispondenti ai primi bit della sequenza! In altre parole, si suppone che dopo l’accensione del circuito siano arrivati tutti 0
S01
1/00
S11
1/00
S10
1/00
0/01
0/00
0/00

## Slide 13: Esercizio 4
Disegnare una macchina a stati finiti di Mealy per il controllo di un distributore automatico di bibite.
- Il costo di una bibita è di 50 centesimi
Il distributore accetta monete da 10, 20, 50 ct.
I segnali di ingresso I10, I20 e I50 valgono 1 se la corrispondente moneta viene introdotta. Può essere introdotta una sola moneta alla volta.
L’uscita O vale 1 se la cifra totale introdotta è >= 500
Quando O=1 la cifra introitata viene ridotta di 50 centesimi, la bibita viene restituita e l’eventuale resto può essere utilizzato dal cliente successivo.
Scrivere le tabelle di verità relative alla FSM

## Slide 14: Esercizio 4 (soluzione)
R
S20
S10
S30
S40
001/1
100/0
100/0
100/0
100/0
010/0
010/0
010/0
001/1
001/1
001/1
001/1
010/1
010/1
100/1

## Slide 15: Esercizio 4 (soluzione)
PS | I10 | I20 | I50 | NS | O
R | 1 | - | - | S10 | 0
R | - | 1 | - | S20 | 0
R | - | - | 1 | R | 1
S10 | 1 | - | - | S20 | 0
S10 | - | 1 | - | S30 | 0
S10 | - | - | 1 | S10 | 1
S20 | 1 | - | - | S30 | 0
S20 | - | 1 | - | S40 | 0
S20 | - | - | 1 | S20 | 1
S30 | 1 | - | - | S40 | 0
S30 | - | 1 | - | R | 1
S30 | - | - | 1 | S30 | 1
S40 | 1 | - | - | R | 1
S40 | - | 1 | - | S10 | 1
S40 | - | - | 1 | S40 | 1