## Slide 1
Three blocks:
  next state logic
  state register
  output logic
Finite State Machines (FSMs)
Notes: Fine lezione 11

## Slide 2
The double circle indicates the reset state
FSM Example: Divide by 3

## Slide 3
module divideby3FSM (input logic clk,
input logic reset,
output logic q);
typedef enum {S0, S1, S2} statetype;
statetype state, nextstate;
// state register
always_ff @ (posedge clk, posedge reset)
if (reset) state <= S0;
else state <= nextstate;
// next state logic
always_comb
case (state)
S0: nextstate = S1;
S1: nextstate = S2;
S2: nextstate = S0;
default: nextstate = S0;
endcase
// output logic
assign q = (state == S0);
endmodule
FSM in SystemVerilog

## Slide 4
typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;
statetype state, nextstate;
FSM Syntesis (one-hot)

## Slide 5
typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;
(* fsm_encoding = "sequential" *) statetype state, nextstate;
FSM Syntesis (binary)

## Slide 6
<= is nonblocking assignment
  Occurs simultaneously with others
= is blocking assignment
  Occurs in order it appears in file
// Good synchronizer using
// nonblocking assignments
module syncgood(input logic clk,
input logic d,
output logic q);
logic n1;
always_ff @(posedge clk)
begin
n1 <= d; // nonblocking
q <= n1; // nonblocking
end
endmodule
// Bad synchronizer using
// blocking assignments
module syncbad(input logic clk,
input logic d,
output logic q);
logic n1;
always_ff @(posedge clk)
begin
n1 = d; // blocking
q = n1; // blocking
end
endmodule
Blocking vs. Nonblocking Assignment

## Slide 7
Synchronous sequential logic: use always_ff @(posedge clk)and nonblocking assignments (<=)
always_ff @ (posedge clk)
q <= d; // nonblocking
Simple combinational logic: use continuous assignments (assign…)
assign y = a & b;
More complicated sequential logic: use blocking assignments (=) only for intermediate results
More complicated combinational logic: use always_comb and blocking assignments (=)
Assign a signal in only one always statement or continuous assignment statement (if you are not using ‘Z’ values).
Rules for Signal Assignment

## Slide 8
If generic always is used, sensitivity list MUST include all signals used in the always.
Blocking assignments can create latches. Avoid write after read with blocking assignments
all outputs should have default values or must be assigned for every input combination. If not, a latch will be generated to hold the current value.
The actual non-blocking assignment is the last one evaluated
General Rules for Combinational Logic

## Slide 9
A Moore machine typically has more states than a Mealy machine for a given problem.
If the Mealy output were delayed through a flip-flop, it would match the Moore output. When choosing your FSM design style, consider when you want your outputs to respond.
A Mealy machine with registered outputs has the same temporal behaviour of a Moore Machine:
  Avoids ‘glitchy’ outputs
  No race conditions between communicating machines
Moore vs. Mealy FSM

## Slide 10
Ogni FSM di Moore può essere trasformata in una FSM di Mealy
associando l’uscita appartenente a uno stato a tutte le transizioni che partono da tale stato
Questo metodo consente di provare l’equivalenza Moore/Mealy per costruzione.
Moore => Mealy
Si /0
a
b
c
Si
a/0
b/0
c/0

## Slide 11
Ogni FSM di Mealy può essere trasformata in una FSM di Moore
replicando lo stato della macchina di Moore se le transizioni che portano a tale stato hanno uscite differenti.
Tali nuovi stati avranno il valore di uscita uguale a quello della transizione da cui sono stati originati.
Questo metodo consente di provare l’equivalenza Moore/Mealy per costruzione.
Mealy => Moore

## Slide 12
Ogni FSM di Mealy può essere trasformata in una FSM di Moore
Replicando lo stato della macchina di Moore se le transizioni che portano a tale stato hanno uscite differenti. Tali nuovi stati avranno il valore di uscita uguale a quello della transizione da cui sono stati originati.
Transizioni in ingresso
Mealy => Moore
Si
a/0
b/0
c/1
Si,1/1
c
Si,0/0
a
b

## Slide 13
Se le transizioni in ingresso allo stato Si obbligano a duplicare lo stato, allora le transizioni originali vanno riportate sulle due copie Si,0 ed Si,1
Transizioni in uscita
Mealy => Moore
Si
e/0
f/1
Si,1/1
f
Si,0/0
e
e
f

## Slide 14
Ogni FSM di Mealy può essere trasformata in una FSM di Moore
Replicando lo stato della macchina di Moore se le transizioni che portano a tale stato hanno uscite differenti. Tali nuovi stati avranno il valore di uscita uguale a quello della transizione da cui sono stati originati.
Transizioni in loop
Mealy => Moore
Si
a/1
b/0
Si,1/1
Si,0/0
a
b
b/1
b
b
Sj,1/1
Sj
b

## Slide 15
Lo stato iniziale di un flip-flop non appena acceso è indeterminato, ossia non si sa se contiene uno 0 o un 1
Quindi lo stato iniziale della FSM non è definito, ed all’accensione la FSM può partire da uno qualunque dei 2N stati possibili
Per evitare questo problema si dotano sempre le FSM di un segnale di reset che forza la macchina in uno stato noto (tipicamente 00..0) da cui può partire l’elaborazione.
Inizializzazione delle FSM

## Slide 16
Gli stati irraggiungibili sono quegli stati delle FSM che non possono essere raggiunti con nessuna sequenza di valori di ingresso.
L’irrangiungibilità dipende dallo stato iniziale della FSM (lo stato deciso dal reset)
Di solito questi stati sono presenti nelle macchine a stati che hanno un numero di stati che non è esattamente una potenza di 2.
Infatti, gli stati non utilizzati contribuiscono comunque a generare i output della next state logic, (creano delle transizioni in uscita), ma non sono mai raggiunti (l’output della NSL non corrisponde mai alla codifica di questi stati).
Stati irrangiungibili

## Slide 17
Progettare un circuito sequenziale con un ingresso e due uscite z1 e z0. Si consideri la sequenza s costituita dagli ultimi tre bit di x. L’uscita z1 deve essere uguale a 1 se s considerato come valore in Ca2 (complemento a 2), è un valore negativo dispari, mentre z0 deve essere 1 se s, considerato come valore in base 2, è un multiplo di 3. Si considerino anche eventuali sovrapposizioni.
Esempio x 0101100111
z1 0001000001
z0 0000110010
Esempio (a):

## Slide 18
Esempio (a):
0/00
R
1/00
S?0
S?1
R
S00
0/00
S11
1/00
S01
1/00
S10
0/00
Sequenza iniziale:
0/00

## Slide 19
Esempio (a):
0/00
R
1/00
S?0
S?1
R
S00
0/00
S11
1/00
S01
1/00
S10
0/00
Automa completo:
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
1/10
0/01

## Slide 20
Esempio (a):
0/00
R
1/00
S?0
S?1
R
S00
0/00
S11
1/00
S01
1/00
S10
0/00
Codifica:
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
1/10
0/01
Stato | Q2Q1Q0
R | 001
S?0 | 010
S?1 | 011
S00 | 100
S01 | 101
S10 | 110
S11 | 111

## Slide 21
Esempio (a):
0/00
R
1/00
S?0
S?1
R
S00
0/00
S11
1/00
S01
1/00
S10
0/00
transizioni:
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
1/10
0/01
stato | Q2Q1Q0 | x | Q’2Q’1Q’0
R | 001 | 0 | 010
R | 001 | 1 | 011
S?0 | 010 | 0 | 100
S?0 | 010 | 1 | 101
S?1 | 011 | 0 | 110
S?1 | 011 | 1 | 111
S00 | 100 | 0 | 100
S00 | 100 | 1 | 101
S01 | 101 | 0 | 110
S01 | 101 | 1 | 111
S10 | 110 | 0 | 100
S10 | 110 | 1 | 101
S11 | 111 | 0 | 110
S11 | 111 | 1 | 111

## Slide 22
Equazioni booleane della next state logic e dell’output logic :
Q’0= x (ovvio)
Q’1= Q0 (ovvio)
Q’2= Q2 + Q1
Q2 = 1 indica che siamo usciti (per sempre) dalla fase iniziale. Usciamo dalla fase
(Q’2= Q2)
iniziale dopo 2 colpi di clock (il valore iniziale di Q0 arriva prima a Q1 poi a Q2
z1 = + ) (101 oppure 111) e fuori dalla fase iniziale
z0 = + x+ (000 oppure 011 oppure 110) e fuori dalla fase iniziale
Esempio (a):

## Slide 23
Next state logic:
Esempio (a):

## Slide 24
Progettare un circuito sequenziale con un ingresso e due uscite z1 e z0. Si consideri la sequenza s costituita dagli ultimi tre bit di x. L’uscita z1 deve essere uguale a 1 se s considerato come valore in Ca2 (complemento a 2), è un valore negativo dispari, mentre z0 deve essere 1 se s, considerato come valore in base 2, è un multiplo di 3. Si considerino anche eventuali sovrapposizioni. Si trascurino gli stati iniziali/si ignorino i primi 2 output.
Esempio x 0101100111
z1 --01000001
z0 --00110010
Esempio (b):

## Slide 25
Esempio (b):
R
S00
S11
S01
S10
Automa completo:
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
1/10
0/01

## Slide 26
Esempio (b):
0/00
R
1/00
S?0
S?1
R
S00
0/00
S11
1/00
S01
1/00
S10
0/00
L’automa corrisponde a quello dell’esempio (a) in cui si è modificato lo stato iniziale, rendendo gli stati R, S?0 and S?1 stati irrangiungibili
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
1/10
0/01

## Slide 27
Esempio (b):
Codifica:
Stato | Q1Q0
S00 | 00
S01 | 01
S10 | 10
S11 | 11
R
S00
S11
S01
S10
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
1/10
0/01

## Slide 28
Esempio (b):
transizioni:
stato | Q1Q0 | x | Q’1Q’0
S00 | 00 | 0 | 00
S00 | 00 | 1 | 01
S01 | 01 | 0 | 10
S01 | 01 | 1 | 11
S10 | 10 | 0 | 00
S10 | 10 | 1 | 01
S11 | 11 | 0 | 10
S11 | 11 | 1 | 11
R
S00
S11
S01
S10
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
1/10
0/01

## Slide 29
Equazioni booleane della next state logic e dell’output logic:
Q’0= x (ovvio)
Q’1= Q0 (ovvio)
z1 = + (101 oppure 111)
z0 = + x+ (000 oppure 011 oppure 110)
Esempio (b):

## Slide 30
Next state logic:
Esempio (b):

## Slide 31
Progettare un circuito sequenziale con un ingresso e due uscite z1 e z0. Si consideri la sequenza s costituita dagli ultimi tre bit di x. L’uscita z1 deve essere uguale a 1 se s considerato come valore in Ca2 (complemento a 2), è un valore negativo dispari, mentre z0 deve essere 1 se s, considerato come valore in base 2, è un multiplo di 3. Non si considerino le eventuali sovrapposizioni.
Esempio x 0101100111
z1 0001000000
z0 0000000010
Esempio (c):

## Slide 32
Esempio (c):
0/00
R
1/00
S?0
S?1
R
S00
0/00
S11
1/00
S01
1/00
S10
0/00
Automa completo:
Non ci sono stati irraggiungibili…
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
0/01
1/10

## Slide 33
Esempio (c):
Codifica:
Stato | Q2Q1Q0
R | 001
S?0 | 010
S?1 | 011
S00 | 100
S01 | 101
S10 | 110
S11 | 111
0/00
R
1/00
S?0
S?1
R
S00
0/00
S11
1/00
S01
1/00
S10
0/00
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
0/01
1/10

## Slide 34
Esempio (c):
transizioni:
stato | Q2Q1Q0 | x | Q’2Q’1Q’0
R | 001 | 0 | 010
R | 001 | 1 | 011
S?0 | 010 | 0 | 100
S?0 | 010 | 1 | 101
S?1 | 011 | 0 | 110
S?1 | 011 | 1 | 111
S00 | 100 | 0 | 001
S00 | 100 | 1 | 101
S01 | 101 | 0 | 110
S01 | 101 | 1 | 001
S10 | 110 | 0 | 100
S10 | 110 | 1 | 001
S11 | 111 | 0 | 001
S11 | 111 | 1 | 001
0/00
R
1/00
S?0
S?1
R
S00
0/00
S11
1/00
S01
1/00
S10
0/00
1/00
0/01
0/00
1/01
1/10
0/00
0/01
1/10

## Slide 35
Equazioni booleane della next state logic e dell’output logic :
Q’0=
Q’1=
Q’2=
z1 = (da S10 o S11 ricevo x=1)
z0 = + x + (000 oppure 011 oppure 110)
Esempio (c):

## Slide 36
Identify inputs and outputs
Sketch state transition diagram
Write state transition table
Select state encodings
For Moore machine:
  Rewrite state transition table with state encodings
  Write output table
5. For a Mealy machine:
  Rewrite combined state transition and output table with state encodings
6. Write Boolean equations for next state and output logic
7. Sketch the circuit schematic
FSM Design Procedure

## Slide 37
Deriving the state transition diagram from a schematic follows nearly the reverse process of FSM design.
Examine circuit, stating inputs, outputs, and state bits.
Write next state and output equations.
Create next state and output tables.
Reduce the next state table to eliminate unreachable states.
Assign each valid state bit combination a name.
Rewrite next state and output tables with state names.
Draw state transition diagram.
State in words what the FSM does.
Deriving an FSM from a schematic

## Slide 38
Alyssa P. Hacker arrives home, but her keypad lock has been rewired and her old
code no longer works. A piece of paper is taped to it showing the circuit diagram
in Figure 3.35. Alyssa thinks the circuit could be a finite state machine and decides
to derive the state transition diagram to see if it helps her get in the door.
Deriving an FSM from a schematic

## Slide 39
Deriving an FSM from a schematic
Next state logic and Output logic tables

## Slide 40
Deriving an FSM from a schematic
After state coding assignment

## Slide 41
Deriving an FSM from a schematic
Alyssa can see that the finite state machine unlocks the door only after detecting an input value, A[1:0], of three followed by an input value of one. The door is then locked again. Alyssa tries this code on the door key pad and the door opens!

## Slide 42
Esercizio di analisi di FSM

## Slide 43
Esercizio di analisi di FSM

## Slide 44
Esercizio di analisi di FSM