## Slide 1
Esercizi
Esercizio 1: Costruire una memoria di 1 MB e larghezza di parola di 32 bits a partire da blocchi di memoria di dimensioni 218 × 8
Esercizio 2: Costruire una memoria di 1 MB e larghezza di parola di 32 bits a partire da blocchi di memoria di dimensioni 216 × 32
Esercizio 3: Costruire una memoria di 1 MB e larghezza di parola di 8 bits a partire da blocchi di memoria di dimensioni 218 × 32

## Slide 2
Esercizi
Progettare in SystemVerilog una memoria RAM multi-port con le seguenti caratteristiche:
  2 porte di lettura (A1/RD1, A2/RD2)
  1 porta di scrittura (A3/WD3, WE3)
  Progettare in SystemVerilog un contatore che conta da 0 a 999 e poi ritorna a 0 (0,1,2,3…998,999,998,997,996..1,0,1,2,3)

## Slide 3
Esercizi