## Slide 1
Exercise 1.52/1.53 Perform the following additions of unsigned binary numbers. Indicate whether or not the sum overflows a 4-bit result.
(a) 10012 + 01002
(b) 11012 + 10112
(c) 100110012 + 010001002
(d) 110100102 + 101101102

## Slide 2
Exercise 1.59 Perform the following additions of unsigned hexadecimal numbers. Indicate whether or not the sum overflows an 8-bit (two hex digit) result.
(a) 2216 + 816
(b) 7316 + 2C16
(c) 7F16 + 7F16
(d) C216 + A416

## Slide 3: Exercise 1.64
In a binary coded decimal (BCD) system, 4 bits are used to represent a decimal digit from 0 to 9. For example, 3710 is written as 0011_0111BCD.
(a) Write 28910 in BCD
(b) Convert 1001_0101_0001BCD to decimal
(c) Convert 0110_1001BCD to binary
(d) Explain why BCD might be a useful way to represent numbers

## Slide 4
Esercizi
Esercizio 1: Convertire i seguenti numeri decimali in complemento a 2 utilizzando 8 bits. Dividere il risultato per 4 utilizzando lo shift a destra. Riconvertire i numeri in decimale.
108
-13
105
-128
-99
Esercizio 2: Convertire i seguenti numeri decimali in complemento a 2 utilizzando 8 bits. Moltiplicare il risultato per 4 utilizzando lo shift a sinistra. Riconvertire i numeri in decimale.
108
25
-33
-32

## Slide 5
Exercises
Exercise 5.29 Express the following base 10 numbers in 16-bit fixed-point sign/magnitude format with eight integer bits and eight fraction bits. Express your answer in hexadecimal.
(a) −13.5625
(b) 42.3125
(c) −17.15625
Exercise 5.31 Express the base 10 numbers in Exercise 5.29 in 16-bit fixed-point two’s complement format with eight integer bits and eight fraction bits. Express your answer in hexadecimal.
Exercise 5.33 Express the base 10 numbers in Exercise 5.29 in IEEE 754 single precision
floating-point format. Express your answer in hexadecimal.

## Slide 6
Exercises
Exercise 5.35 Convert the following two’s complement binary fixed-point numbers to base 10. The implied binary point is explicitly shown to aid in your interpretation.
(a) 0101.1000
(b) 1111.1111
(c) 1000.0000
Exercise 5.38 Add the following IEEE 754 single-precision floating-point numbers (note: they must be converted before doing the addition!).
(a) C0123456 + 81C564B7
(b) D0B10301 + D1B43203
(c) 5EF10324 + 5E039020

## Slide 7
Esercizi
Convertire i seguenti numeri in IEEE 754 half-precision e scrivere la codifica esadecimanle corrispondente
−1.5625 × 10−1
(b) 1.771 × 103
(c) 0.34375
(d) 0,1,2,3,4,5,6,7

## Slide 8
Esercizi
1. Calcolare il più piccolo numero positivo rappresentabile in IEEE 754 half-precision ed esprimerlo come potenze di 2
2. Calcolare il più grande numero positivo rappresentabile in IEEE 754 half-precision ed esprimerlo come potenze di 2
3. Dati i seguenti numeri espressi in IEEE 754 half-precision, convertirli in decimale
0000_0000_0000_0000
0011_1100_0000_0000
0100_0000_0000_0000
0100_0010_0000_0000
0100_1000_0000_0000
0100_1001_0000_0000
0100_1010_0000_0000
0100_1011_0000_0000

## Slide 9
Esercizi
4. Dati i seguenti numeri espressi in IEEE 754 half-precision:
A=0100_0010_0000_0000
B=0000_0010_0000_0000
Scrivere in IEEE 754 half-precision 2*A, 4*A, 16*A, A/4 ed A/16
Scrivere in IEEE 754 half-precision 2*B, 4*B, 16*B B/4 ed B/16
Calcolare A+B con
A=215 e B=1

## Slide 10: Esercizi presi dai compiti degli scorsi anni

## Slide 11
Rappresentare X = - 97 e Y = 39 in Ca2, ognuno con il minimo numero di bit.
b) Dopo aver calcolato il numero di bit necessario per rappresentare sia la somma X+Y che la differenza X-Y, portare X e Y alla lunghezza necessaria ed eseguire le due operazioni.
c) Infine, verificare i risultati ottenuti.
Esercizio (1+2+1 punti)

## Slide 12
Esercizio (1+2+1 punti)
Dato A= 3.75 rappresentarlo in virgola mobile secondo lo standard IEEE half-precision. Eseguire poi la somma tra A e B, con B = 1100_0110_1100_0000 e rappresentare il risultato in virgola mobile secondo lo stesso formato. Infine, si converta in esadecimale il numero binario ottenuto dai 16 bit della rappresentazione in formato IEEE half-precision del risultato.

## Slide 13
Esercizio (1+2+1 punti)
Dato A= 3.75 rappresentarlo in virgola mobile secondo lo standard IEEE half-precision. Eseguire poi la somma tra A e B, con B = 1100_0110_1100_0000 e rappresentare il risultato in virgola mobile secondo lo stesso formato. Infine, si converta in esadecimale il numero binario ottenuto dai 16 bit della rappresentazione in formato IEEE half-precision del risultato.
Conversione: A = 3.75  1*2^1*1.1112
Segno = 0 (positivo)
Esponente = 1
Esponente + bias = 1+15 = 16 = 100002
Mantissa = 1110000000
A = 0100_0011_1000_0000  0x4380
B (0xC6C0): 1100_0110_1100_0000
Segno = 1 (negativo)
Esponente + bias = 100012 = 17
Esponente = 17-15 = 2
Mantissa = 10110000002
B = -1*2^2*1.10112 = 110.112 -6.75

## Slide 14
Esercizio (1+2+1 punti)
Dato A= 3.75 rappresentarlo in virgola mobile secondo lo standard IEEE half-precision. Eseguire poi la somma tra A e B, con B = 1100_0110_1100_0000 e rappresentare il risultato in virgola mobile secondo lo stesso formato. Infine, si converta in esadecimale il numero binario ottenuto dai 16 bit della rappresentazione in formato IEEE half-precision del risultato.
Somma di A con B :
1. complemento a 2 della mantissa di B
mB = -(1.1011) = -(01.1011) = (10.0100+0.0001)= 10.0101
2. Shift e somma :
00.1111 + (x 22) A
10.0101 = (x 22) B
-----------------------
11.0100 (x 22)
3. complemento a 2 e normalizzazione del risultato:
11.0100 x 22 = -(00.1011+0.0001) x 22 = -(00.11)2 x 22 = -1.12 x 21 = -3
Rappresentazione IEEE = 1100_0010_0000_0000 = 0xC200

## Slide 15
Esercizio 5 (4 punti) Si consideri il numero esadecimale X=D1BD e gli si sottragga in base 16 il numero esadecimale Y=A3D. Si converta poi il risultato Z in una sequenza binaria di 16 bit, da interpretarsi come un numero razionale in formato IEEE 754 half-precision. Si prenda poi la sequenza binaria di 16 bit W=0100’0110’0000’00002, la si interpreti come un numero razionale in formato IEEE 754 half-precision, e si effettui la somma tra questi 2 numeri e si scriva il risultato in formato IEEE 754 half-precision.
Soluzione:
Il valore di Z è
D1BD-A3D=C780  <1,10001,1110000000>  Z= - 22*(1.111)2 =-(111.1)2 = -7.5
Il valore di W è
W= <0,10001,1000000000> = 22*(1.1)2 =-(110.0)2 = 6
Il valore di Z-W è
Z-W=-1.5 = - 20*(1.1)2 <1,01111,1000000000>  0xBE00