## Slide 1
Book exercise
Exercise 3.26
You have been enlisted to design a soda machine dispenser for your department lounge. Sodas cost only 25 cents. The machine accepts nickels (5 cents), dimes (10 cents), and quarters (25 cents). When enough coins have been inserted, it dispenses the soda and returns any necessary change. Design an FSM controller for the soda machine. The FSM inputs are Nickel, Dime, and Quarter, indicating which coin was inserted. Assume that exactly one coin is inserted on each cycle. The outputs are Dispense, ReturnNickel, ReturnDime, and ReturnTwoDimes. When the FSM reaches 25 cents, it asserts Dispense and the necessary Return outputs required to deliver the appropriate change. Then it should be ready to start accepting coins for another soda.

## Slide 2
Esercizi
1) Trasformare la macchina a stati di Moore del semaforo da Moore a Mealy.
2) Realizzare la macchina a stati dell’esercizio precedente usando 1 FF per stato (one-hot encoding).

## Slide 3: Esercizio 1
Progettare un circuito sequenziale per il controllo di un motore elettrico.
Il circuito riceve in input i segnali relativi a due pulsanti A e S
– A=1 ⇒ accende il motore
– S=1 ⇒ spegne il motore
In caso di pressione simultanea dei due pulsanti, S prevale.
Il circuito fornisce in output un segnale O
– O=0 ⇒ motore spento
– O=1 ⇒ motore acceso
Disegnare la FSM di Moore corrispondente e scrivere la tabella di verità

## Slide 4: Esercizio 1 (soluzione)
S1,1
S0,0
AS=10
AS=00,01,11
AS=-1
AS=-0
PS | A | S | NS | O
S0 | 0 | 0 | S0 | 0
S0 | 0 | 1 | S0 | 0
S0 | 1 | 0 | S1 | 0
S0 | 1 | 1 | S0 | 0
S1 | 0 | 0 | S1 | 1
S1 | 0 | 1 | S0 | 1
S1 | 1 | 0 | S1 | 1
S1 | 1 | 1 | S0 | 1

## Slide 5: Esercizio 2
Progettare un circuito sequenziale che riceve in input un segnale x e rilevi la presenza delle sequenze 101 e 110, anche sovrapposte. [Si trascurino gli stati iniziali/si ignorino i primi 2 output.]
Il circuito ha due segnali di output y1 e y0 tali che:
– y1 = 1 se è stata rilevata la sequenza 101
– y0 = 1 se è stata rilevata la sequenza 110
Disegnare la FSM di Mealy corrispondente e scrivere la tabella di verità

## Slide 6: Esercizio 2 (soluzione)
PS | X | NS | O1 | O0
S00 | 0 | S00 | 0 | 0
S00 | 1 | S01 | 0 | 0
S01 | 0 | S10 | 0 | 0
S01 | 1 | S11 | 0 | 0
S10 | 0 | S00 | 0 | 0
S10 | 1 | S01 | 1 | 0
S11 | 0 | S10 | 0 | 1
S11 | 1 | S11 | 0 | 0
S00
0/00
Nota: non si considerano gli stati iniziali (quelli corrispondenti ai primi bit della sequenza! In altre parole, si suppone che dopo l’accensione del circuito siano arrivati tutti 0
S01
1/00
S11
1/00
S10
1/00
0/01
1/10
0/00
0/00

## Slide 7: Esercizio 3
Progettare un circuito sequenziale che riceve in input un segnale x e rilevi la presenza delle sequenze 101 e 110, non sovrapposte.
[Si trascurino gli stati iniziali/si ignorino i primi 2 output.]
Il circuito ha due segnali di output y1 e y0 tali che:
– y1 = 1 se è stata rilevata la sequenza 101
– y0 = 1 se è stata rilevata la sequenza 110
Disegnare la FSM di Mealy corrispondente e scrivere la tabella di verità

## Slide 8: Esercizio 3 (soluzione)
PS | X | NS | O1 | O0
R | 0 | R | 0 | 0
R | 1 | S01 | 0 | 0
S01 | 0 | S10 | 0 | 0
S01 | 1 | S11 | 0 | 0
S10 | 0 | R | 0 | 0
S10 | 1 | R | 1 | 0
S11 | 0 | R | 0 | 1
S11 | 1 | S11 | 0 | 0
R
0/00,
1/10
Nota: non si considerano gli stati iniziali (quelli corrispondenti ai primi bit della sequenza! In altre parole, si suppone che dopo l’accensione del circuito siano arrivati tutti 0
S01
1/00
S11
1/00
S10
1/00
0/01
0/00
0/00

## Slide 9: Esercizio 4
Disegnare una macchina a stati finiti di Mealy per il controllo di un distributore automatico di bibite.
- Il costo di una bibita è di 50 centesimi
Il distributore accetta monete da 10, 20, 50 ct.
I segnali di ingresso I10, I20 e I50 valgono 1 se la corrispondente moneta viene introdotta. Può essere introdotta una sola moneta alla volta.
L’uscita O vale 1 se la cifra totale introdotta è >= 500
Quando O=1 la cifra introitata viene ridotta di 50 centesimi, la bibita viene restituita e l’eventuale resto può essere utilizzato dal cliente successivo.
Scrivere le tabelle di verità relative alla FSM

## Slide 10: Esercizio 4 (soluzione)
R
S20
S10
S30
S40
001/1
100/0
100/0
100/0
100/0
010/0
010/0
010/0
001/1
001/1
001/1
001/1
010/1
010/1
100/1

## Slide 11: Esercizio 4
PS | I10 | I20 | I50 | NS | O
R | 1 | - | - | S10 | 0
R | - | 1 | - | S20 | 0
R | - | - | 1 | R | 1
S10 | 1 | - | - | S20 | 0
S10 | - | 1 | - | S30 | 0
S10 | - | - | 1 | S10 | 1
S20 | 1 | - | - | S30 | 0
S20 | - | 1 | - | S40 | 0
S20 | - | - | 1 | S20 | 1
S30 | 1 | - | - | S40 | 0
S30 | - | 1 | - | R | 1
S30 | - | - | 1 | S30 | 1
S40 | 1 | - | - | R | 1
S40 | - | 1 | - | S10 | 1
S40 | - | - | 1 | S40 | 1