## Slide 1
Binary encoding:
  i.e., for four states, 00, 01, 10, 11
One-hot encoding
  One state bit per state
  Only one state bit HIGH at once
  i.e., for 4 states, 0001, 0010, 0100, 1000
  Requires more flip-flops
  Often next state and output logic is simpler
FSM State Encoding

## Slide 2
Moore FSM: outputs labeled in each state
States: Circles
Transitions: Arcs
FSM State Transition Diagram

## Slide 3
Use One-hot encoding to design the traffic
light controller between Academic Avenue and Bravado Blvd
Exercise

## Slide 4
Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1’s and 0’s on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail’s brain.
Moore vs. Mealy FSM

## Slide 5
Mealy FSM: arcs indicate input/output
State Transition Diagrams
Notes: Fine lezione 5

## Slide 6
Current State |  | Inputs | Next State | 
S1 | S0 | A | S'1 | S'0
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
State | Encoding
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
Moore FSM State Transition Table

## Slide 7
Current State |  | Inputs | Next State | 
S1 | S0 | A | S'1 | S'0
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
State | Encoding
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
Moore FSM State Transition Table
S1’ = S0A
S0’ = A

## Slide 8
Current State |  | Inputs | Next State | 
S1 | S0 | A | S'1 | S'0
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
State | Encoding
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
Moore FSM State Transition Table
S1’ = S0A
S0’ = A
Ho semplificato le funzioni sfruttando i don’t care dello stato S1S0=11

## Slide 9
Current State |  | Output
S1 | S0 | Y
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
Moore FSM Output Table

## Slide 10
Moore FSM Output Table
Y = S1
Current State |  | Output
S1 | S0 | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1

## Slide 11
Current State | Input | Next State | Output
S0 | A | S'0 | Y
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
State | Encoding
S0 | 0
S1 | 1
Mealy FSM State Transition & Output Table

## Slide 12
Current State | Input | Next State | Output
S0 | A | S'0 | Y
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
State | Encoding
S0 | 0
S1 | 1
Mealy FSM State Transition & Output Table
S0’ = A
Y = S0 A

## Slide 13
Moore FSM Schematic

## Slide 14
Mealy FSM Schematic

## Slide 15
Moore & Mealy Timing Diagram

## Slide 16
A Moore machine typically has more states than a Mealy machine for a given problem.
If the Mealy output were delayed through a flip-flop, it would match the Moore output. When choosing your FSM design style, consider when you want your outputs to respond.
A Mealy machine with registered outputs has the same temporal behaviour of a Moore Machine:
  Avoids ‘glitchy’ outputs
  No race conditions between communicating machines
Moore vs. Mealy FSM

## Slide 17
Ogni FSM di Moore può essere trasformata in una FSM di Mealy
associando l’uscita appartenente a uno stato a tutte le transizioni che partono da tale stato
Questo metodo consente di provare l’equivalenza Moore/Mealy per costruzione.
Moore => Mealy
Si /0
a
b
c
Si
a/0
b/0
c/0

## Slide 18
Ogni FSM di Mealy può essere trasformata in una FSM di Moore
replicando lo stato della macchina di Moore se le transizioni che portano a tale stato hanno uscite differenti.
Tali nuovi stati avranno il valore di uscita uguale a quello della transizione da cui sono stati originati.
Questo metodo consente di provare l’equivalenza Moore/Mealy per costruzione.
Mealy => Moore

## Slide 19
Ogni FSM di Mealy può essere trasformata in una FSM di Moore
Replicando lo stato della macchina di Moore se le transizioni che portano a tale stato hanno uscite differenti. Tali nuovi stati avranno il valore di uscita uguale a quello della transizione da cui sono stati originati.
Transizioni in ingresso
Mealy => Moore
Si
a/0
b/0
c/1
Si,1/1
c
Si,0/0
a
b

## Slide 20
Se le transizioni in ingresso allo stato Si obbligano a duplicare lo stato, allora le transizioni originali vanno riportate sulle due copie Si,0 ed Si,1
Transizioni in uscita
Mealy => Moore
Si
e/0
f/1
Si,1/1
f
Si,0/0
e
e
f

## Slide 21
Ogni FSM di Mealy può essere trasformata in una FSM di Moore
Replicando lo stato della macchina di Moore se le transizioni che portano a tale stato hanno uscite differenti. Tali nuovi stati avranno il valore di uscita uguale a quello della transizione da cui sono stati originati.
Transizioni in loop
Mealy => Moore
Si
a/1
b/0
Si,1/1
Si,0/0
a
b
b/1
b
b
Sj,1/1
Sj

## Slide 22
Lo stato iniziale di un flip-flop non appena acceso è indeterminato, ossia non si sa se contiene uno 0 o un 1
Quindi lo stato iniziale della FSM non è definito, ed all’accensione la FSM può partire da uno qualunque dei 2N stati possibili
Per evitare questo problema si dotano sempre le FSM di un segnale di reset che forza la macchina in uno stato noto (tipicamente 00..0) da cui può partire l’elaborazione.
Inizializzazione delle FSM

## Slide 23
Gli stati irraggiungibili sono quegli stati delle FSM che non possono essere raggiunti con nessuna sequenza di valori di ingresso.
L’irrangiungibilità dipende dallo stato iniziale della FSM (lo stato deciso dal reset)
Di solito questi stati sono presenti nelle macchine a stati che hanno un numero di stati che non è esattamente una potenza di 2.
Infatti, gli stati non utilizzati contribuiscono comunque a generare i output della next state logic, (creano delle transizioni in uscita), ma non sono mai raggiunti (l’output della NSL non corrisponde mai alla codifica di questi stati).
Stati irrangiungibili

## Slide 24
Progettare un circuito sequenziale con un ingresso e due uscite z1 e z0. Si consideri la sequenza s costituita dagli ultimi tre bit di x. L’uscita z1 deve essere uguale a 1 se s considerato come valore in Ca2 (complemento a 2), è un valore negativo dispari, mentre z0 deve essere 1 se s, considerato come valore in base 2, è un multiplo di 3. Si considerino anche eventuali sovrapposizioni.
Esempio x 0101100111
z1 0001000001
z0 0000110010
Esempio (a):