## Slide 1
module adder #(parameter N = 8)
(input logic [N–1:0] a, b,
input logic cin,
output logic [N–1:0] s,
output logic cout);
assign {cout, s} = a + b + cin;
endmodule
ADDER

## Slide 2
module comparator #(parameter N = 8)
(input logic [N–1:0] a, b,
output logic eq, neq, lt, lte, gt, gte);
assign eq = (a == b);
assign neq = (a != b);
assign lt = (a < b);
assign lte = (a <= b);
assign gt = (a > b);
assign gte = (a >= b);
endmodule
COMPARATORS

## Slide 3
module shiftreg #(parameter N = 8)
(input logic clk,
input logic reset, load,
input logic sin,
input logic [N–1:0] d,
output logic [N–1:0] q,
output logic sout);
always_ff @(posedge clk, posedge reset)
if (reset) q <= 0;
else if (load) q <= d;
else q <= {q[N–2:0], sin};
assign sout = q[N–1];
endmodule
SHIFT REGISTER WITH PARALLEL LOAD

## Slide 4
module ram #(parameter N = 6, M = 32)
(input logic clk,
input logic we,
input logic [N–1:0] adr,
input logic [M–1:0] din,
output logic [M–1:0] dout);
logic [M–1:0] mem [2**N–1:0];
always_ff @(posedge clk)
if (we) mem [adr] <= din;
assign dout = mem[adr];
endmodule
RAM

## Slide 5
module rom(input logic [1:0] adr,
output logic [2:0] dout):
always_comb
case(adr)
2'b00: dout = 3'b011;
2'b01: dout = 3'b110;
2'b10: dout = 3'b100;
2'b11: dout = 3'b010;
endcase
endmodule
ROM

## Slide 6
module counter #(parameter N = 8)
(input logic clk,
input logic reset,
output logic [N–1:0] q);
always_ff @(posedge clk, posedge reset)
if (reset) q <= 0;
else q <= q + 1;
endmodule
COUNTER