## Slide 1
Rappresentare X = - 97 e Y = 39 in Ca2, ognuno con il minimo numero di bit.
b) Dopo aver calcolato il numero di bit necessario per rappresentare sia la somma X+Y che la differenza X-Y, portare X e Y alla lunghezza necessaria ed eseguire le due operazioni.
c) Infine, verificare i risultati ottenuti.
Esercizio (1+2+1 punti)

## Slide 2
Dati i numeri in rappresentazione IEEE 754 X = 0xC0480000 e Y = 0x40280000,
rappresentarli in notazione decimale in virgola mobile, (approssimato +/- 0,03)
eseguire l’operazione X+Y e
rappresentare il risultato sia in notazione decimale a virgola mobile (approssimato +/- 0,03) e sia in esadecimale.
Esercizio (1+2+1 punti)

## Slide 3
X = 0xC0480000 e Y = 0x40280000
C0480000
segno= -
esponente = 10000000 (128) –-> Applicando il bias diventa 128-127 =1
mantissa = 1.10010000000000000000000 = (1 + 0.5 +0.0625) = 1.56
In decimale: 1.56 *2 = -3.12
40280000
segno= +
esponente = 10000000 (128) –-> Applicando il bias diventa 128-127 =1
mantissa = 1.01010000000000000000000 = (1 + 0.25 +0.0625) = 1.31
In decimale: 1.31 *2 = 2.62
Esercizio (1+2+1 punti)

## Slide 4
Poiché ho lo stesso esponente sottraggo direttamente Y-X
converto X in Ca2
-X = (10.011_0111_1111_1111_1111_1111+1)
= 10.0111_0000_0000_0000_0000_000
eseguo la somma
Y 01.010_1000_0000_0000_0000_0000 +
-X 10.011_1000_0000_0000_0000_0000 =
Z 11.110_0000_0000_0000_0000_0000 x21
Poiche Z è negativo, lo devo riconvertire per esprimerlo nella rappresentazione modulo e segno
-Z  00.010_0000_0000_0000_0000_0000 = 0.25 x 21
Normalizzo spostando di 2 cifre a sinistra e ottengo
Z=-1 x2-1
Esercizio (1+2+1 punti)

## Slide 5
Quindi per Z ottengo
segno= -
mantissa 1.000_0000_0000_0000_0000_0000
esponente = -1  126  01111110
In notazione esadecimale diventa
Z= BF00_0000
Esercizio (1+2+1 punti)

## Slide 6
Dati i numeri in rappresentazione IEEE 754 X = 0x13600000 e Y = 0x41100000,
rappresentarli in notazione decimale in virgola mobile, (approssimato +/- 0,03)
eseguire l’operazione X+Y e
rappresentare il risultato sia in notazione decimale a virgola mobile e sia in esadecimale. (approssimato +/- 0,03)
Esercizio (1+2+1 punti)